## Slide 1: Austausch der Ergebnisse
Lucas, Schreer, 13.12.2018

## Slide 2: Programm zum Abschätzen der max. Flughöhe
Ablauf des Programms:
Festlegung des zu untersuchenden Fluggeräts (Motor-, Propeller-, Batterieparameter und weiterer Missionsparameter sowie Randbedingungen)
Leistungsberechnung basiert auf Datenbanken zu Propellern (APC), Motoren und Batterien
Berechnung diverser Leistungsparameter : Motorstrom und –spannung, Propellerdrehzahl und –drehmoment, Batterieentladung und vor allem Restladung, Wirkungsgrad, Schubhebelstellung, etc

## Slide 3: Erste Abschätzung
Randbedingungen für Mission
Nutzlast von 250g
Windgeschwindigkeit lateral: 100km/h
Minimale Restkapazität: 30%
Konstante Steiggeschwindigkeit von 10m/s
Allgemeine Randbedingungen
Annahme einer Normatmosphäre
Höhenprofil implementierbar

## Slide 4: Verwendetes Fluggerät
Quadrocopter
Bezug auf Quadrocopter aus Russland (max. Höhe 10200 m)
Motor: Cobra CM2206 / 1400
Propeller: APC 9x4
Batterie: Assembling Li-ion 4s3p
Gewicht: Copter: 0,5kg
Batterie: 0,9kg
Motor jeweils: 0,0365kg

## Slide 5: Restladung

## Slide 6: Drehzahl

## Slide 7: Schubhebelstellung

## Slide 8: Ergebnisse und Ausblick
  Erreichen von 10km mit Multicopter erscheint realistisch
  Allerdings nur mit optimalen Randbedingungen und ohne Nutzlast
  Für das Projekt AEROMET ungeeignet aus folgenden Gründen
  Restladung verringert erreichbar Höhe erheblich, ansonsten keine sichere Rückkehr